# SISTEMA PABX

### AMPEC 416

#### MANUAL

#### DE

#### PROGRAMAÇÃO

AMPEC TELECOMUNICAÇÕES

- Ramal em Programação

- Sinalização para Ramal em Programação

- Como realizar uma Programação

- Configuração dos Troncos

- Acerto do Relógio/Calendário

- Alteração de Senhas

- Temporização de Mudança Automática de Modo de Atendimento

- Mudança dos Códigos Operacionais

- Mudança da Numeração do Ramais

- Alteração na Largura de Flash

- Tempo de Transbordo de Chamadas Entrantes

- Ativação do Bloqueio de Chamadas a Cobrar

- Acesso de Ramais a Troncos e Porteiro

- Categoria de Ramais

- Ramais sujeitos ao Bloqueio de prefixos

- Ramais de atendimento Noturno

- Ramais de atendimento Diurno

- Ramais de atendimento Auxiliar

- Linha Direta

- Ramais sujeitos ao Cadeado

- Bloqueio de Prefixos

- Ativação da Segurança na Bilhetagem

- Ativação da Bilhetagem de Entrada

- Ativação do Tom na Espera

- Ativação da Música na Espera

- Porteiro Ocupa o Ramal 16 ou Tronco 4

- Categoria do Cadeado

- Toque de Entrada nos Troncos

- Programação Remota

- Programação de Fábrica

31. Resumo das Programações

1.   Ramal em Programação

Com o uso de um telefone que disca pôr tons você pode colocar seu ramal em programação seguindo os passos abaixo:

- Retire o fone do gancho

- Aguarde o tom de linha

- Disque *

- Disque a Senha de entrada em Programação (inicialmente 1234)

- Disque #

- O tom com 1 bip indica que os códigos de programação podem ser discados.

Importante! Não recoloque o fone no gancho. Isto voltará seu ramal ao Normal.

- Sinalização para Ramal em Programação

Três sinalizações indicadas através de cadências de tons podem ocorrer:

Aguardo de discagem de códigos de programação:			tom de 1 bip pôr ciclo.

Códigos discados aceitos, programação efetuada:			tom de 2 bips pôr ciclo.

Houve erro nos códigos discados, programação abortada:		tom de 3 bips pôr ciclo.

3. Como realizar uma Programação

Para cada programação é necessário discar um mínimo de três e um máximo de seis números. Sendo que os dois primeiros correspondem ao código da programação e os demais (um a quatro números) a parâmetros ou dados.

Pode-se iniciar uma seqüência  de programação sobre qualquer um dos três tons de sinalização vistos no item anterior.

Pode-se abortar uma seqüência de programação com a tecla *  a qual restaura o tom de 1 bip para início de nova programação.

O fim de entrada de dados ou parâmetros da programação é conseguido com a tecla # (tecla enter). Neste caso o tom de 2 ou o de 3 bips podem ser ouvidos conforme a programação tenha sido aceita ou não.

- Configuração dos Troncos

Existe 3 estados possíveis para os Troncos: Inexistente, Tronco de linha decádica e Tronco de linha multifreqüencial.

- Disque 24

- Disque o número do troncos (1 a 4)

- Disque o tipo do tronco (1- Decádico, 2- Inexistente, 3- multifreqüencial)

Importante! Configurar os troncos é imprescindível pois o tipo de tronco inadequado a linha externa impede a entrada e/ou saída de chamadas.

- Acerto do Relógio/Calendário

Para acertar o Dia e Mês:

- Disque 21

- Disque o dia (01 a 31)

- Disque o mês (01 a 12)

Para acertar o Ano:

- Disque 22

- Disque o ano (00 a 99)

Para acertar a Hora e Minuto:

- Disque 23

- Disque a hora (00 a 23)

- Disque os minutos (00 a 59)

- Alteração de Senhas

Três senhas podem ser alteradas: A senha para entrada de ramal em Programação (código 17), a senha para liberar o Cadeado (código 18) e a senha para forçar a mudança de Modo de Atendimento (código 19).

- Disque o Código 17 ou 18 ou 19

- Disque os 4 números da nova senha

Importante! Não utilize a mesma senha para o Cadeado e o Modo de Atendimento.

- Temporização de Mudança Automática de Modo de Atendimento

A chegada de uma nova chamada pode ser direcionada para os ramais atendedores Diurnos ou atendedores Noturnos conforme o modo ativo: Diurno ou Noturno. A mudança de um modo para o outro pode ocorrer automaticamente através da programação dos horários dos temporizadores.

Mudança para Modo Diurno:

- Disque 44

- Disque a hora (01 a 23) ou 00 para desativar

- Disque os minutos (00 a 59)

Mudança para Modo Noturno:

- Disque 45

- Disque a hora (01 a 23) ou 00 para desativar

- Disque os minutos (00 a 59)

Importante! Para desativar o temporizador programe a hora como 00.

- Mudança dos Códigos Operacionais

Os códigos operacionais: Tomada de Linha (inicialmente 0), Captura (inicialmente 8), Facilidades (inicialmente 7), Tomada de Linha específica (inicialmente 51 a 54), Despertador (inicialmente 55) e Porteiro Eletrônico (inicialmente 56)  podem ser alterados. É possível utilizar 1 ou 2 números para designar os novos códigos procedendo como visto abaixo:

- Disque 	47 para alterar o Código de Tomada de Linha

48 para alterar o Código de Captura

49 para alterar o Código de Facilidades

50 para alterar o Código do Despertador

51 para alterar o Código de Tomada de Linha 1

52 para alterar o Código de Tomada de Linha 2

53 para alterar o Código de Tomada de Linha 3

54 para alterar o Código de Tomada de Linha 4

55 para alterar o Código do Porteiro eletrônico

- Disque o novo código (1 ou 2 números)

- Disque # se o código for de 1 número

Exemplo:	Alterar o código de Captura para 4 disque 48 4 #.

Alterar o código de Facilidades para 67 disque 49 67.

- Mudança da Numeração do Ramais

A numeração dos ramais está relacionada a sua posição física (veja A – Instalação: Posição Física dos Ramais) que varia de 01 a 16. Siga os passos abaixo para alterar a numeração de um ramal:

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque o novo número do ramal (de 1 a 4 números)

- Disque # se for menor que 4 números

Exemplo:	Alterar o número do 2º ramal para 48 disque 02 48 #.

Alterar o número do 14º ramal para 9263 disque 14 9263.

Alterar o número do 9º ramal para 1 disque 09 1 #.

Importante! Evite colisões no plano de numeração. Por exemplo, se o número de um ramal for mudado para 301 o ramal 30 (numeração padrão) tem que ser alterado pois ocorre a chamada deste ramal na discagem do 0.

- Alteração na Largura de Flash

A largura ou tempo de duração do flash externo (reproduzido na linha externa) e do flash interno (interpretado nos ramais) são dados em centenas de milissegundos ou seja, para um flash de 100 milissegundos tecle 1, para 200 tecle 2 e assim pôr diante.

- Disque 20

- Disque a largura do flash externo (1 a 9)

- Disque a largura do flash interno (1 a 9)

- Tempo de Transbordo de Chamadas Entrantes

O tempo que uma chamada entrante fica sem atendimento, tocando nos Atendedores (noturno ou diurno) antes do acionamento dos Ramais Auxiliares pode ser programado através dos passos descritos abaixo:

- Disque 46

- Disque o tempo de 01 a 99 segundos

- Ativação do Bloqueio de Chamadas a Cobrar

As larguras ou tempos de duração do bloqueio de chamadas a cobrar são dados em segundos e podem ser programados como visto abaixo:

- Disque 31

- Disque o tempo de atendimento (0 a 7)

- Disque o tempo de abertura (0 a 7)

Obs.: Recomenda-se 2 segundo de atendimento pôr 3 de abertura (seqüência de programação: 31 2 3) porem, estes tempos podem variar de uma central Pública para outra.

Para Desativar o Bloqueio programe tempos nulos.

- Acesso de Ramais a Troncos e Porteiro

As linhas tronco e o porteiro podem ser divididas entre os ramais. Deste modo na chegada de uma chamada os ramais atendedores com acesso de entrada para a linha tocam e na tentativa de tomada de linha ocorre a busca de uma linha para a qual o ramal tenha acesso de saída.

Acesso de ramais a troncos e porteiro para entrada:

- Disque 32

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque o número do tronco (1 a 4) ou 5 para o Porteiro

- Disque 1 para acesso permitido ou 0 para acesso negado

Acesso de ramais a troncos para saída:

- Disque 33

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque o número do tronco (1 a 4)

- Disque 1 para acesso permitido ou 0 para acesso negado

Obs.: Aplicado quando duas ou mais empresas compartilham o mesmo equipamento, para direcionar uma linha ao ramal de um aparelho Fax, etc.

14. Categoria de Ramais

Os ramais podem ter 4 categorias:

0 – DDI( Tem liberdade para efetuar qualquer tipo de chamada, mesmo internacionais.

1 – DDD ( Efetua chamadas regionais e interurbanas, não podendo efetuar internacionais.

2 – REGIONAL ( Efetua somente chamadas regionais.

3 – INTERNO ( Não tem acesso a linhas para discar.

- Disque 34

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque a nova categoria (0 a 3)

- Ramais sujeitos ao Bloqueio de prefixos

- Disque 37

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ramais de atendimento Noturno

- Disque 38

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ramais de atendimento Diurno

- Disque 39

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ramais de atendimento Auxiliar

- Disque 36

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Linha Direta

- Disque 40

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ramais sujeitos ao Cadeado

Com o Cadeado Eletrônico Fechado a categoria dos ramais sujeitos ao Cadeado é reduzida à Categoria do Cadeado. Para alterar esta característica de ramal proceda como visto abaixo:

- Disque 35

- Disque o número da posição física do ramal (01 a 16)

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Bloqueio de Prefixos

Pode-se bloquear a discagem de prefixos números externos de 1 a 4 dígitos. Assim que discado um prefixo proibido a linha tronco é derrubada. A programação de um prefixo proibido é conseguida da seguinte forma:

- Disque 42

- Disque o prefixo a proibir (1 a 4 números)

- Disque # se for menor que 4 números

Para liberar prefixos dentro de regiões onde ocorre proibição, proceda como abaixo:

- Disque 43

- Disque o prefixo a liberar (1 a 4 números)

- Disque # se for menor que 4 números

Exemplo:	Bloquear a central Pública 5585.

Para bloquear o 5585 disque 42 5585.

Bloquear o prefixo do estado de São Paulo liberando a região metropolitana da grande São Paulo.

Para bloquear o estado disque 42 01 #.

Para liberar a grande São Paulo disque 43 011 #.

Para limpar as Programações de Bloqueios siga os passo abaixo:

- Disque 41

- Disque a Senha de entrada em Programação (inicialmente 1234)

- Ativação da Segurança na Bilhetagem

- Disque 25

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ativação da Bilhetagem de Entrada

- Disque 29

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Ativação do Tom na Espera

- Disque 26

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Desligue e ligue o equipamento novamente

- Ativação da Música na Espera

- Disque 27

- Disque 1 para ativar ou 0 para desativar

- Desligue e ligue o equipamento novamente

- Porteiro Ocupa o Tronco 4 ou o Ramal 16

- Disque 28

- Disque 1 para ocupar o Tronco 4 ou 0 para ocupar o Ramal 16

- Categoria do Cadeado

Ao fechar o Cadeado Eletrônico a categoria dos ramais sujeitos ao Cadeado é reduzida para a Categoria do Cadeado. Esta categoria pode ser do tipo Interno ou Regional:

- Disque 30

- Disque 1 para Categoria Regional ou 0 para Categoria Interno

- Toque de Entrada nos Troncos

Programando o tipo de toque nos ramais atendedores com ciclos diferentes para cada linha, pode-se saber por qual linha a chamada está entrando. Isto é útil quando existem troncos ligados a outro PABX (toque interno de 2 ciclos) ou porteiros eletrônicos (toque com 3 ciclos).

- Disque 56

- Disque o número do troncos (1 a 4)

- Disque o tipo de toque (1 a 3 para 1 ciclo, 2 ciclos e 3 ciclos)

- Programação Remota

Durante uma ligação externa pode-se programar remotamente o AMPEC 416. Para isto  é necessário que tanto a pessoa externa quanto a interna estejam operando aparelhos telefônicos que discam pôr tons.

A pessoa interna deve colocar seu ramal em modo Programação durante a conversação externa com o procedimento abaixo descrito:

- Disque um flash ou de um toque no gancho

- Aguarde o tom de linha

- Disque *

- Disque a Senha de entrada em Programação (inicialmente 1234)

- Disque #

- Aguarde o tom com 1 bip junto com a conversação externa

Nesta situação a pessoa externa pode perguntar a pessoa interna que programações deseja e através da discagem tonal de seu aparelho telefônico, programar o equipamento.

- Programação de Fábrica

O conjunto dos estados para o equipamento como sai de fábrica é dados nas tabelas vistas a seguir. Para restaurar esta condição siga os passos abaixo:

- Disque 00

- Disque a Senha de entrada em Programação (inicialmente 1234)

- Desligue e ligue o equipamento novamente

Programações Gerais:

| Linhas Tronco | Todas Inexistentes |
| --- | --- |
| Senha de Programação | 1234 |
| Senha do Cadeado | 1212 |
| Senha de Modo de Atendimento | 2121 |
| Modo de Atendimento | Diurno |
| Flash Interno | 900 milissegundos |
| Flash Externo | 900 milissegundos |
| Segurança na Bilhetagem | Não |
| Bilhetagem de Entrada | Não |
| Tom na Espera | Sim |
| Música na Espera | Não |
| Porteiro Ocupa | Ramal 16 |
| Cadeado Eletrônico | Fechado |
| Categoria do Cadeado | Regional |
| Bloqueio de Chamadas a Cobrar | Não |
| Bloqueio de Prefixos | Nenhum |
| Despertador | Desprogramado |
| Relógio/Calendário | Não Altera |

Códigos Operacionais:

| Tomada de Linha Externa | 0 |
| --- | --- |
| Captura de Chamadas | 8 |
| Facilidades Operacionais | 7 |
| Tomada da Linha 1 | 51 |
| Tomada da Linha 2 | 52 |
| Tomada da Linha 3 | 53 |
| Tomada da Linha 4 | 54 |
| Programação do Despertador | 55 |
| Porteiro Eletrônico | 56 |

Numeração dos Ramais:

| Posição Física | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do Ramal | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Configuração para todos os Ramais:

| Categoria | DDI |
| --- | --- |
| Atendedor Diurno | Sim |
| Atendedor Noturno | Sim |
| Auxílio | Sim |
| Sujeito ao Bloqueio | Sim |
| Linha Direta | Não |
| Sujeito ao Cadeado Eletrônico | Não |
| Acesso de Entrada | A todas Linhas |
| Acesso de Saída | A todas Linhas |

Resumo das Programações

| Código | Parâmetros | Programação |
| --- | --- | --- |
| 00 | 4 números Senha Sistema | Programação de Fábrica (desligue/ligue) |
| 01 a16 | 1 a 4 números (#) | Numeração de Ramal |
| 17 | 4 números | Senha de Programação |
| 18 | 4 números | Senha do Cadeado |
| 19 | 4 números | Senha de Forçar Modo de Atendimento |
| 20 | 2 números: 1 a 9 + 1 a 9 | Flash Externo + Flash Interno |
| 21 | 4 números: 01 a 31 + 01 a 12 | Relógio/Calendário: Dia + Mês |
| 22 | 2 números: 00 a 99 | Relógio/Calendário: Ano |
| 23 | 4 números: 00 a 23 + 00 a 59 | Relógio/Calendário: Hora + Minuto |
| 24 | 2 números: 1 a 4 + 1 a 3 | Tronco + Tipo (Décadico/Inexist./MF) |
| 25 | 1 número: 1 ou 0 | Segurança na Bilhetagem: Ativa / Desativa |
| 26 | 1 número: 1 ou 0 | Tom na Espera: Ativa / Desativa |
| 27 | 1 número: 1 ou 0 | Música na Espera: Ativa / Desativa |
| 28 | 1 número: 1 ou 0 | Porteiro Ocupa: Tronco 4 / Ramal 16 |
| 29 | 1 número: 1 ou 0 | Bilhetagem de Entrada: Ativa / Desativa |
| 30 | 1 número: 1 ou 0 | Categoria Cadeado: Regional / Interno |
| 31 | 2 números: 0 a 7 + 0 a 7 | Bloqueio Chamadas a Cobrar: Atend.+Abert. |
| 32 | 4 números: 01 a 16 + 1 a 5 +1/0 | Acesso de Entrada:Ramal+Tronco/Port.+S/N |
| 33 | 4 números: 01 a 16 + 1 a 4 +1/0 | Acesso de Saída: Ramal + Tronco + S/N |
| 34 | 3 números: 01 a 16 + 0 a 3 | Categoria de Ramal: Ramal + Categoria |
| 35 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal Sujeito ao Cadeado: Ativa / Desativa |
| 36 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal de Auxílio: Ativa / Desativa |
| 37 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal Sujeito ao Bloqueio: Ativa / Desativa |
| 38 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal Atendedor Noturno: Ativa / Desativa |
| 39 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal Atendedor Diurno: Ativa / Desativa |
| 40 | 3 números: 01 a 16 + 1 / 0 | Ramal Linha Direta: Ativa / Desativa |
| 41 | 4 números Senha Programação | Limpa Programações de Bloqueio |
| 42 | 1 a 4 números (#) | Bloqueio de Prefixo |
| 43 | 1 a 4 números (#) | Liberação de Prefixo |
| 44 | 4 números: 00 a 23 + 00 a 59 | Temporiza Entrada Modo Diurno |
| 45 | 4 números: 00 a 23 + 00 a 59 | Temporiza Entrada Modo Noturno |
| 46 | 2 números: 01 a 99 | Transbordo de Chamadas (segundos) |
| 47 | 1 ou 2 números (#) | Código Tomada de Linha |
| 48 | 1 ou 2 números (#) | Código Captura de Chamadas |
| 49 | 1 ou 2 números (#) | Código de Facilidades |
| 50 | 1 ou 2 números (#) | Código do Despertador |
| 51 | 1 ou 2 números (#) | Código Tomada do Tronco 1 |
| 52 | 1 ou 2 números (#) | Código Tomada do Tronco 2 |
| 53 | 1 ou 2 números (#) | Código Tomada do Tronco 3 |
| 54 | 1 ou 2 números (#) | Código Tomada do Tronco 4 |
| 55 | 1 ou 2 números (#) | Código do Porteiro Eletrônico |
| 56 | 2 números: 1 a 4 + 1 a 3 | Tronco + Toque (1 ciclo/2 ciclos/3 ciclos) |

| Ramal | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Padrão | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Nº Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |